Приложение 1

Тактико-технические характеристики минных катеров и миноносок

Табл. 1  Основные характеристики минных катеров

| Тип (количество) страна, год постройки | Водоизме-щение, т | Скорость, уз. | Мощность ПМ, л.с. | Размеры: длина(ширина( осадка, м | Вооружение: число-калибр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минный катер № 1 (6 ед.) Германия, 1871 | 34 | 8 | - | 20,3(3,3 | 2 шестовые мины |
| Минный катер «Рап» Норвегия, 1873 | 15 | 14,97 | 90 | 17,34(2,28(0,9 | 2 шестовые мины |
| Минный катер № 1 (3 ед.) Австро-Венгрия, 1875 | 15 | 18 | 190 | 20,37(2,6(0,9 | 2 шестовые мины |
| Минный катер «Герешоф» (3 ед.) США, 1878 | 7,5 | 16 | - | 18,1(2,3(0,4 | 2 шестовые мины |
| Минный катер «Эшерон» (2 ед.) Австралия, 1879 | 16 | 16 | 300 | 23,8(3,1(1,6 | 2 шестовые мины |
| Минный катер «Эрато» Италия, 1883 | 13,7 | - | - | 19,2(2,2(1,1 | ТА 2-355 мм, 1-25 мм |
| Минный катер «Эутерпе» (14 ед.) Италия, 1883 | 13,5 | 25,2 | 150 | 19,2(2,2(1,1 | ТА 2-355 мм, 1-25 мм |
| Миноносец № 13 (17 ед.) Голландия, 1879 | 29 | 17 | 250 | 24,6(3,15(1,6 | 2 шестовые мины |
| Минный катер «Крейтон» Россия, 1886 | 5 | 11,5 | - | 10(2,15(0,5 | ТА 1-355 мм |

В таблице использованы следующие сокращения: ПМ – паровая машина, ТА – торпедный аппарат

Табл. 2 Основные характеристики миноносок постройки 1877 - 1908 гг.

| Тип, (количество) страна, год постройки | Водоизме-щение, т | Скорость, уз. | Мощность ПМ, л.с. | Размеры: длина(ширина( осадка, м | Вооружение | Экипаж, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Лайтнинг» Англия, 1877 | 27 | 18,75 | 390 | 25,62(3,3(1,15 | 2 ТА | 15 |
| Миноноска № 10 Англия, 1879 | 28 | 20 | 469 | 26,5(3,3(0,8 | 1 ТА | 15 |
| Миноноска № 14 Англия, 1879 | 27,6 | 21,93 | 550 | 26,5(3,35(1,5 | 1 ТА | - |
| Миноноска № 20 Англия, 1880 | 28 | 20 | 450 | 26,5(3,4(1,2 | 2 ТА, 1 пушка | 15 |
| Миноноска № 61 Англия, 1886 | 14 | 17,3 | 170 | 19,2(2,2 | 2 ТА | 10 |
| Миноноска «Торникрофт» № 19, Англия | 28 | 20 | 500 | 25,9(3,2(1,2 | 3 ТА, 1 пушка | - |
| «Фламинго» (20 ед.) Австрия, 1889 | 91,4 | 19 | 1000 | 39,9(4,8(1,8 | 2 ТА, пушки | - |
| Миноноска 1,f тип «Ярроу» Австрия, 1908 | 36,5 | 21 | 400 | - | - | - |
| Миноноска № 33 Франция, 1878 | 34 | 18 | 500 | 27,4(3,6(1,7 | 2 ТА | - |
| Миноноска № 63 Франция, 1885 | 45 | 19 | 400 | 32,9(3(1,8 | 2 ТА, 2-37 мм пушки | 16 |
| «Бальни» (10 ед.) Франция, 1886 | 66 | 19 | - | 40,8(3,4(1 | 2 ТА | - |
| Миноноска класса «С» Франция, 1894 | 14 | 20,5 | 210 | 20,1(3(1,1 | 1 ТА | - |
| Миноноска Th 2 Германия, 1884 | 14,5 | 15,4 | 164 | 19,2(2,2(1,3 | 2 ТА, 2 пулемёта | 6 |
| «Хабана» Испания, 1887 | 68 | 24,5 | - | 38,8(3,8(1,5 | 2 ТА, 1 пулемёт | - |
| Миноносная лодка «Бычок» Россия, (2 ед.),1877 | 16 | 11,5 | 220 | 18,3(2,3(1,1 | 2 шестовые мины | - |
| «Дракон» (83 ед.) Россия, 1878 | 28,33 | 13 | 220 | 21,8(2,7(1,7 | 1 ТА | - |
| «Лук» (10 ед.) Россия, 1878 | 23 | 17 | 220 | 19.9(2,5(1,2 | 2 метательные мины | - |
| Миноноска Никсона (10 ед.) Россия, 1905 | 35 | 20 | 600 | 37,5(3,66(1,22 | 1 ТА, 2 пулемёта | 8 |
| «Авволтойо» Италия, 1879 | 25 | 21,3 | 420 | 26(3,3(1,3 | 2 ТА, 1 пушка | - |
| «Альдебаран» (10 ед.) Италия, 1882 | 39 | 21 | 430 | 30,5(3,5(1,6 | 2 ТА, 1 пулемёт | - |
| «Этерпе» (14 ед.) Италия, 1883 | 13,5 | 17,3 | 150 | 19,2(2,3(1.1 | 2 ТА, 1 пулемёт | - |
| Миноноска №55 Италия, 1887 | 39 | 21,8 | 430 | 30,3(3,4(1,9 | 1 ТА, 1 пулемёт | 10 |
| «M. Cardipa» тип «Ярроу» Голландия, 1905 | 48 | 18 | 500 | 29,8(3,3(1,5 | 1 ТА, 2-37 мм пушки | 12 |
| «Claura» тип «Poplar» Чили, 1881 | 35 | 18 | 400 | 30,4(3,6(1,2 | 4 ТА, 4 пулемёта | - |